# Гибридный Диодный лазер для удаления волос

МБТ-HI500W

### Инструкция по эксплуатации

### Инструкция по эксплуатации

Примечания для пользователей:

1.Если вы используете впервые данный аппарат, то перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.

Проверьте, что бы данный аппарат не находился в зоне электромагнитных помех. Во время проведения процедуры по удаления волос на аппарате МBТ 808+ не используйтесь другим оборудованием.

2.При работе на лазере не используйте  легковоспламеняющихся анестезирующие вещества или окислительные газы, такие как закись азота (N2O). После обработки и стерилизации помещение оно должно быть хорошо проветрено, чтоб в воздухе не находились летучие газы.

3.Все содержание этого документа находится под защитой закона «Об авторском праве». Данное руководстве не может быть воспроизведено или хранятся в базе данных и поисковых системах любой организации или частного лица без письменного разрешения компании .

Предупреждение

При использование диодного лазера МBТ-Honor Ice специалист и клиент, чтобы защитить глаза обязаны одевать защитные очки соответствующие стандарту (NOHD) .

Обратите внимание на следующие меры предосторожности:

НЕ направляйте лазерный луч прямо в глаза .

НЕ отключайте питание, если прибор работает.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Глава 1: Комплектация оборудования:

- Основной блок Диодной Лазерной эпиляции - 1шт

- Руководство по эксплуатации - 1 шт

- Очки-2 пары

- Дистанционный выключатель блокировки - 1 шт

- Пуск клавиша - 1 шт

- Воронка - 1 шт

- Водяная трубка - 1 шт

Обязательно использование стабилизатора напряжения !

Глава 2: Применение

Диодная лазерная эпиляция  на сегодня представляет собой самую эффективную и лояльную процедуру  удаления нежелательных волос.  Такая методика очень проста и мало болезненна, пользуется большой популярностью, так как дает хорошие результаты.

Уникальность лазера нового поколения заключается в том, что он  способен подойти к каждому клиенту индивидуально: он подбирает программу, которая очень щадящее влияет на кожу.  Суть метода в том, что лазерный луч действует на пигмент – меланин.  Молекулы пигмента как будто поглощают луч и разрушают волосяной фолликул. Процедура удаления волос лазером безболезненна, но возможно легкое покалывания. После процедуры кожа выглядит слегка раздраженной, покрасневшей. Но раздражение быстро проходит, если использовать простые успокаивающие средства.

Диодный лазер оснащен специальным современным компьютером, с помощью которого выбирается индивидуальный подход к каждому клиенту. Лазер изготовлен с использованием самых современных технологий.  Применения такого лазера сразу дает свой результат:  у салона сразу появятся новые клиенты, которые будут пользоваться его услугами с большим удовольствием поскольку результат заметен уже после первой процедуры. Диодный лазер произведен по всем стандартам и сертифицирован.  Новые технологии лазера позволяют выбирать оптимальную частоту и длительность импульсов. При использовании длительного импульса и низкой температуры процедура удаления волос безопасна и эффективна.

Противопоказания:

- Пациенты с коллоидными шрамами и фоточувствительными заболеваниями.

- Наличие кожных инфекций и герпеса.

- В течение 6 недель были использованы другие аппараты по удалению волос.

- У пациентов, имеющих аллергию на гидрохинон, наркотических средств.

- Беременных женщин и больных со злокачественными опухолями.

- Пациенты, применявшие Lsotretinoin в течение 6 месяцев.

- Противопоказано загорать 2 недели до и 2 недели после проведения процедур.

Особенности воздействия

Диодный лазер Honor Ice излучает длину волны 810 нм / 755нм / 1064нм ,которые хорошо поглощается меланином луковиц и проникает глубоко в кожу. Поглощенная энергия лазера трансформируется в тепло и разрушает луковицу волос. Рост волос прекращается навсегда. Регулируемая длина импульса позволяет настраивать параметры лазера для эпиляции волос различного диаметра и по различным фототипам .

Диодный лазер Honor Ice простой в эксплуатации и имеет хорошую клиническую эффективность с высоким фактором безопасности. А самое главное удалить нежелательные волосы за короткий срок .

Клинические эффекты:

Безопасность: диодный лазер МBТ 808 +имеет стабильную производительность, длительный срок службы; кроме того апарат оснащенный микропроцессором для интеллектуального управления в режиме реального времени.

Эффективный: длина волны лазера 808 - 810nm, в спектре ближней инфракрасной (0,75 / 1.50μm) с хорошими поглощения меланина, может проникнуть в глубокие слои дермы и подкожной жировой ткани и разрушает луковицу волоса

Безболезненно:  для максимально комфортного проведения процедуры диодный лазер Honor Ice имеет охлаждающую насадку которая  охлаждает эпидермис( 0 до -12 градусов Цельсия)

Удобно: человеко-машинный интерфейс, сенсорный экран, интуитивно понятный и простой в использовании. На нем работать просто и удобно.

Удаление волос: подходит для всех типов кожи и волос.

Метод удаления волос:

Нужно использовать индивидуальные настройки  для каждого клиента в зависимости от цвета кожи и структуры волоса .

Подготовка перед процедурой:

Анестезия:

Нужно ли делать анестезию? Такое решение должен принимать специалист исходя из места и размеров зоны удаления волос, все также зависит от порога чувствительности пациента. Как правило, поверхностная анестезия используется очень редко.

Метод работы:

- Специалист и пациент должны надеть защитные очки, насадка должна быть максимально развернута от глаз, наносим прозрачный гель проводник  на зону где будете удалять волосы .

- Установить параметры максимально подходящие для клиента. Сначала сделайте первые вспышки для тестирования, после получения наилучшего эффекта в тесте на плотность энергии, можете приступить к удалению волос .

Лучше сделать персональную программу для каждого клиента, если будет установлены правильные  параметры , то клиент будет чувствовать покалывание в каждом волосяном фолликуле, если он не ощущает этого, то мощность необходимо увеличить. Если же боль слишком сильная , то мощность лазера необходимо уменьшить.

- В ходе удаления волос, специалист должен оказывать определенное давление на лазерную насадку, для хорошего контакта между насадкой и кожей. Что бы получить соответствующий эффект охлаждения эпидермиса, насадку необходимо поддерживать в контакте с кожей 0,25 ~0.50s до генерации. После первой вспышки, сразу же поднимите насадку, и переходите на следующую область обработки. Кроме того, в процессе проведения процедуры, следует обращать внимание, на поддержание чистоты оптических кристаллов – это позволит увеличить поглощение света и производства тепла, следовательно, избавит от эпидермальный травмы и боли.

- В процессе проведения процедуры, световое пятно должно перемещаться, поскольку в случае неоднократного воздействия может усугубить повреждение кожи, между тем, слишком большое расстояние повлияет на терапевтический эффект, и в целом, удаление волос составит не более 10%.

- В разных местах, волосы имеют различный цикл роста, поэтому интервал между процедурами должен быть разный, например, волосы с головы имеет относительно короткий период восстановления (около 12 до 16 недель), таким образом, интервал между процедурами должен быть не более месяца. Восстановление волос на туловище и конечностях 12 до 24 недель, так соответствующий интервал между процедурами должен быть не более 2 месяцев. Дальнейшее удаление волос нужно делать после того , как волосы появились на поверхности кожи, в это время будет самый хороший эффект.

- После окончания каждого курса удаления волос, наносится на зону, где волосы были удалены бепантен крем с антисептиком или мазь содержащую пантенол

# Подключение аппарата

1.Установите держатель для манипулы

2.Установка манипулы

- Манипула подключается на задней панели устройства (вставляйте с силой, пока не услышите звук щелчка, это значит ,что манипула подключена хорошо )

3.Подключение ножной педали

В целях безопасности, эта система оснащена ножным переключателем

Он соединяется с разъемом на задней панели

4.Залив воды

Резервуар охлаждающей воды должна быть заполнена дистиллированной  водой. Тест уровня воды, нужно проводить  каждые три месяца.

Залив воды :

Вставьте воронку в воду In / Out, поднимите лейку выше и влейте  дистиллированную воду, пока вода не начнет выливаться с вентеля.

Перемещение аппарата

Если система находится в среде, где температура ниже 0 градусов, вы должны слить всю воду с системы;

Перед перемещением или транспортировкой оборудования, нужно слить всю воду ;

Вставьте воронку в воду In / Out и опустите шланг вниз , пред этим открутив вентель

Вода сама выльется из системы

5.Подключите аппарат к сети

6.Нажмите кнопку( Вкл) для включения аппарата

# Глава 3: Принцип Работы

Принцип Системы

Диодный лазер для удаления волос -это устройство, которое с помощью высокой энергии и непрерывного лазерного диода осуществляет преобразование электроэнергии, тепла и света и энергии, и таким образом достигается удаление волос.

Принцип работы лазерного аппарата для удаления волос в следующем: под управлением микропроцессора, лазера может обеспечить регулируемый постоянный ток для лазерного модуля, высокая мощность лазерного диода в лазерный модуль для преобразования электрической энергии в свет, производит непрерывный лазерный луч с длиной волны 808nm. Через кристалл света, луч лазера происходит удаление волос, он проходит через внешний слой кожи и проникает до корней волос и фолликул, световая энергия поглощается и преобразуется в тепловую энергию для разрушения волосяных фолликулов, чтобы удалить волосы, и они потеряли способность к регенерации.

Параметры, которые нужны в процессе удаления волос, такие как плотность энергии лазера и т.д., должен быть установлен пользователем в соответствии с фактическими условиями.

# Глава 4: Инструкция по Эксплуатации

Главный Блок Управления

Основной блок.

Сенсорный экран.

Переключатель с ключом.

Аварийный выключатель.

Манипула.

Работа интерфейса

На сенсорном экране изображены основные операции , он также простой и интуитивно понятный интерфейс для работы пользователей. Все функции, включая завершение работы.

При включении аппарат переходит в основное меню и предлагает два режима работы

HR(основной) и SHR(манипула в движении)

Нажмите значок, чтобы войти в интерфейс работы

Основное меню

При нажатии кнопки Готово (готов к работе) автоматически включается охлаждение насадки.

Аппарат работает в 2 режимах

1.SHR манипула в движении. Этот режим предназначен для чувствительной кожи ,а так же когда Вам нужно обработать в щадящем режиме  большую площадь.

2.SR фотоомоложение кожи,

1.SHR манипула в движении. Этот режим предназначен для чувствительной кожи ,а так же когда Вам нужно обработать в щадящем режиме  большую площадь.

При выборе этого режима максимальная частота повторений импульсов 10 Гц в секунду.

Отрегулируйте мощность в зависимости от фототипа и типа волоса и приступите к проведению процедуры нажав кнопку(готово).Снимите манипулу с предохранителя и нажмите на спускатель прижав плотно наконечник к поверхности кожи. Обязательно используйте гель проводник.

2.HR / SRстандартный режим . Более глубокое воздействие .

При выборе это режима вы можете отрегулировать частоту повторений импульсов от 1Гц до 10Гц в зависимости от зоны на которой вы будете проводить процедуру . Отрегулируйте мощность в зависимости от фототипа и типа волоса и приступите к проведению процедуры нажав кнопку(готово).Снимите манипулу с предохранителя и нажмите на спускатель прижав плотно наконечник к поверхности кожи. Обязательно используйте гель проводник.

Протоколы проведения процедур на Диодном лазере Honor Ice

## HR / SR /MIXED удаление волос  и омоложение (начинайте с минимальной мощности) все параметры подбираются индивидуально под клиента

| Части тела | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волосы на голове | 11-23 | 10-22 | 9-21 | 8-20 | 7-19 |
| щека | 11-23 | 10-22 | 9-21 | 8-20 | 7-19 |
| усики | 10-20 | 9-19 | 8-18 | 7-17 | 6-16 |
| борода | 10-19 | 9-18 | 8-17 | 7-16 | 6-15 |
| подмышки | 12-30 | 11-29 | 10-28 | 9-27 | 8-26 |
| грудь | 12-30 | 11-29 | 10-28 | 9-27 | 8-26 |
| руки | 12-30 | 11-29 | 10-28 | 9-27 | 8-26 |
| спина | 12-31 | 11-30 | 10-29 | 9-28 | 8-27 |
| бикини | 10-19 | 9-18 | 8-17 | 7-16 | 6-15 |
| ноги | 12-30 | 11-29 | 10-28 | 9-27 | 8-26 |

SHR удаление волос

| Части тела | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| борода | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| грудь | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| руки | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| спина | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| ноги | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |

Технические характеристики

| Мощность лазерного излучателя | 500W Dilas (Американский) |
| --- | --- |
| Общая мощность системы | 2000W |
| Охлаждение системы | Воздушное/водное/полупроводниковое |
| Охлаждение излучателя | Микро-канальное охлаждение |
| Длительность импульса | 2.88-345ms |
| Частота импульсов | 1-10Hz |
| Плотность энергии | max120J/cm2(HR Mode) |
| Длина волны | 808nm±10 755nm+1064nm |
| Количество бар в лазерном излучателе | 10 бар |

| Размер пятна | 12*12mm |
| --- | --- |
| Режим работы | Импульсный |
| Дисплей | 12.4″TFT touchable color screen |
| Вес устройства с упаковкой | 55кг |
| Размер упаковки | 400мм × 430мм × 660мм |

Косметологическое оборудование для салонов красоты и парикмахерских

Гарантийный  талон на косметологическое оборудование

| Наименование товара | Модель | Срок гарантии |
| --- | --- | --- |
| Диодный лазер | МBТ-Hi500w | 1 год |

Дата начала гарантии является дата продажи товара (смотрите на Расходной накладной)

Подпись продавца: ___________________

Мы благодарим Вас за покупку и данным гарантийным талоном подтверждаем гарантийные обязательства на указанный выше товар. Все товары обслуживаются ТОЛЬКО официальным сервисным центрам производителя.

Настоящим подтверждаю приемку комплектности упакованного оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

ФИО и подпись покупателя: ____________________________________

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

  - правильное и четкое заполнение гарантийного талона;

  - предъявление не исправного устройства.

- Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет клиента по адресу Киев, ул Нагорная 8/32

- Срок гарантийного ремонта зависит от сложности и может быть от 3 до 30 дней. В случае невозможности ремонта силами сервис-центра неисправный товар отправляется на ремонт  фирме – изготовителю.

- Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части и детали (костюмы и тканевые детали), расходные материалы и не касается природного изнашивания, а так же повреждений, которые были вызваны вследствие неправильного или неаккуратного использования, неправильного или некорректного хранения, неправильного или непрофессионального обслуживания или чрезмерной загрузки или нагрузки, эксплуатации не по прямому назначению, недостаточного или неправильного монтажа или сборки персоналом покупателя, а так же вследствие несоблюдения пользователем технических требований и инструкций производителя, которые касаются сборки, эксплуатации, дезинфекции и обслуживания.

Так же, на протяжении гарантийного срока не принимается рекламация или жалоба к качеству работы оборудования в следующих случаях:

- Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта устройства.

- Механические повреждения, а так же повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, сред, жидкостей, насекомых и др.

- Повреждения стихийными факторами (дождем, ветром, молнией или др.), пожаром, бытовыми факторами (повышенной влажностью, запыленностью, агрессивными средами и др..)

- При нарушении пломб, установленных производителем или продавцом, при изменении конфигурации, программного обеспечения, или при использовании расходных материалов, запасных частей, блоков или комплектующих, отличных от рекомендованных изготовителем оборудования.

Обязательно использование стабилизатора напряжения